### Stan zaawansowania robót budowlanych na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej Nr 15213 Stopnica - Solec-Zdrój - Zielonki długości 11,577 km".

STAN ZAAWANSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

NA ZADANIU „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 15213

STOPNICA-SOLEC ZDRÓJ-ZIELONKI DŁUGOŚCI 11,577 KM”

Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Priorytet:  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu

konkurencyjności regionów

Działanie: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Poddziałanie: Infrastruktura drogowa

Całkowita wartość Projektu:  5 635 330,23 PLN w tym:

dofinansowanie ze środków EFRR:  4 226 497,66 PLN

ze środków Powiatu Buskiego:         1 408 832,57 PLN

Wartość robót budowlanych:   5 548 710,23 PLN

#### na rok 2005   3 887 274,82 PLN

na rok 2006   1 661 435,41 PLN

Termin wykonania Projektu:  18.07.2005 – 01.08.2006   w tym:

roboty budowlane:  02.08.2005 – 15.07.2006

Wykonawca robót budowlanych:   Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

Na dzień 30.11.2005 r wykonane zostały roboty drogowe na wartość  3 888 347,18 PLN.  Zakres wykonanych robót:

-         roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórki krawężnika, usunięcia humusu, części robót ziemnych, odwodnienia korpusu drogowego oraz frezowania istniejącej nawierzchni;

-         podbudowa tłuczniowa na poszerzeniu nawierzchni;

-         całość robót bitumicznych w zakresie warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej, podbudowy bitumicznej oraz warstw ścieralnych z betonu asfaltowego i SMA;

-         częściowe wykonanie elementów ulic oraz przepustów pod zjazdami.

Na okres zimowy roboty zostały przerwane. Ich kontynuacja rozpocznie się od   m-ca kwietnia 2006 r. Do wykonania w roku przyszłym pozostały roboty w zakresie elementów ulic, część robót ziemnych oraz oznakowanie pionowe i poziome drogi. Planowany termin zakończenia całości zadania – 15.07.2006 r.