Załącznik nr 6 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Parametry dotyczące wymiaru, wagi oraz poziomu własności w przypadku w którym nie określono, iż są one minimalne /maksymalne lub nie określono przy konkretnym parametrze dopuszczalnej tolerancji dopuszcza się odstępstwa od określonych wymiarów   i wag wskazanych w specyfikacji w zakresie max. 10%.

ZADANIE 1 – DEFIBRYLATOR – 2 szt.

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |  |
| 2. | Nazwa typ model urządzenia |  |  |
| 3. | Nr katalogowy | Kartę katalogową należy złożyć po podpisaniu umowy |  |
| 4. | Kraj pochodzenia |  |  |
| 5. | Rok produkcji |  |  |
| 6. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| Parametry techniczne |
| Parametry ogólne |
| 7. | Aparat z opisami na obudowie defibrylatora w języku polskim oraz z pełną polską wersją językową – oprogramowanie, komunikaty wyświetlane na ekranie. | TAK |  |
| 8. | Waga urządzenia z akumulatorem, łyżkami i podzespołami poniżej 6,5 kg. | TAK |  |
| 9. | Urządzenie wyposażone w intuicyjne pokrętło do nawigacji, wyboru trybu pracy w zakresie: wyłączony, tryb AED, tryb manualny, stymulacja, monitorowanie (swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy urządzenia – bez konieczności jego wyłączania). | TAK |  |
| 10. | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą (klasa minimum IP44 wg IEC529). | TAK |  |
| 11. | Automatyczny codzienny test prawidłowości funkcjonowania defibrylatora (nie wymagający od użytkownika włączania urządzenia), możliwość przeprowadzenia pełnego testu manualnego / możliwość wydruku raportu za pomocą wewnętrznej drukarki defibrylatora. | TAK |  |
| Zasilanie |
| 12. | Zasilanie akumulatorowe - akumulator litowo-jonowy lub równoważny, czas pracy: min. 5 godz. ciągłego monitorowania EKG lub min. 300 defibrylacji z energią 200 J. | TAK |  |
| 13. | Możliwość wymiany akumulatora bez przerywania pracy urządzenia (na zasilaniu akumulatorowym oraz na zasilaniu sieciowym). | TAK |  |
| 14. | Zasilanie sieciowe – moduł zasilacza 230V 50 Hz z funkcją ładowania akumulatora. | TAK |  |
| 15. | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na monitorze lub panelu czołowym oraz na akumulatorze. | TAK |  |
| 16. | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności max. 4 godzin. | TAK |  |
| Defibrylacja manualna |
| 17. | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna AED. | TAK |  |
| 18. | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Zakres energii 1-360J. | TAK |  |
| 19. | Min. 20 dostępne poziomy energii defibrylacji. | TAK |  |
| 20. | Defibrylacja synchroniczna – kardiowersja. | TAK |  |
| 21. | Czas ładowania do energii maksymalnej ≤ 7 sekund. | TAK |  |
| 22. | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane. | TAK |  |
| Tryb AED |
| 23. | Automatyczna analiza rytmu serca po naklejeniu elektrod defibrylacyjnych. | TAK |  |
| 24. | Poziom energii wstrząsu od 10 do 360J. | TAK |  |
| 25. | Praca w cyklu analiza/ defibrylacja / uciskanie klatki piersiowej – zgodnie z aktualnymi wytycznymi algorytmu BLS/AED. | TAK |  |
| 26. | Komendy głosowe i komunikaty na ekranie prowadzące przez protokół RKO w języku polskim. | TAK |  |
| 27. | Metronom częstości uciśnięć klatki piersiowej (sygnały akustyczne i wizualne wyświetlane na ekranie defibrylatora). | TAK |  |
| 28. | Możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min. w przedziale od: 10 do 360 J – oddzielnie dla dzieci i dorosłych. | TAK |  |
| Moduł EKG |
| 29. | Monitorowanie EKG z 3/7 odprowadzeń. | TAK |  |
| 30. | Zakres pomiaru częstości akcji serca HR min. 15-350 /min. | TAK |  |
| 31. | Wzmocnienie sygnału EKG min. 0,5 do 4,0 cm/mV i automatycznie. | TAK |  |
| 32. | Wykrywanie elektrostymulatora. | TAK |  |
| 33. | Tłumienie sygnału współbieżnego 90 dB lub więcej. | TAK |  |
| Moduł stymulatora |
| 34. | Tryb asynchroniczny i „na żądanie”. | TAK |  |
| 35. | Częstość stymulacji w zakresie min. 30-200 imp/min. | TAK |  |
| 36. | Szerokość impulsu stymulatora min. 40 msek. | TAK |  |
| 37. | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 0-200 mA. | TAK |  |
| Pomiar oddechu |
| 38. | Podać technikę pomiaru. | TAK |  |
| 39. | Zakres min. od 2 do 120 oddechów/min, prędkość wyświetlania min. 25mm/s. | TAK |  |
| 40. | Nadzór bezdechu: min. od 10 do 40 s. | TAK |  |
| Alarmy |
| 41. | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów życiowych oraz alarmów technicznych. | TAK |  |
| 42. | Możliwość czasowego zawieszenia z regulacją w zakresie od 30 do 120 sekund oraz wyłączenia alarmów1 | TAK |  |
| 43. | Wyświetlanie na ekranie górnych i dolnych progów alarmowych monitorowanych parametrów życiowych. | TAK |  |
| Rejestracja |
| 44. | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 7 cali o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 800x480 pixeli. | TAK |  |
| 45. | Prezentacja na ekranie min. 4 kanałów dynamicznych. | TAK |  |
| 46. | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 50 mm. | TAK |  |
| 47. | Pamięć wewnętrzna min. 1 GB. Parametry pamięci wewnętrznej: archiwizacja danych numerycznych i graficznych min. 100 pacjentów lub min. 250 zdarzeń EKG z możliwością transferu danych do komputera. | TAK |  |
| Inne |
| 49. | Gwarancja min 24 miesiące. | TAK |  |
| 50. | Uchwyt do wieszania na ramie łóżka. | TAK |  |
| 51. | Torba transportowa z dwiema kieszeniami na akcesoria. | TAK |  |

Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- karty gwarancyjne,

- paszport techniczny,

- specyfikację katalogową (handlową) przedmiotu zamówienia,

- instrukcję użytkowania przedmiotu zamówienia w języku polskim,

- wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym,

- zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,

- wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji         przedmiotu zamówienia.

ZADANIE 2 – SSAK ELEKTRYCZNY – 2 szt.

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |  |
| 2. | Nazwa typ model urządzenia |  |  |
| 3. | Nr katalogowy | Kartę katalogową należy złożyć po podpisaniu umowy |  |
| 4. | Kraj pochodzenia |  |  |
| 5. | Rok produkcji |  |  |
| 6. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| Parametry techniczne |
| Parametry ogólne |
| 7. | Ssak na podstawie jezdnej , wyposażony w cztery kółka (4 z blokadą) | TAK |  |
| 8. | Wyposażony w 2 butle wielokrotnego użycia o pojemności 1 lub 2 litry, z pokrywami z tworzywa sterylizowanego (w tym jedna butla wyposażona w zawór odcinający) | TAK |  |
| 9. | Te same butle przystosowane do wkładów jednorazowych. Możliwość użycia tej samej butli z pokrywą wielorazową lub z wkładem jednorazowym. | TAK |  |
| 10. | Butle oraz pokrywy sterylizowane w temperaturze od 121·C do 134·C | TAK |  |
| 11. | Uchwyty do zwijania przewodu zasilającego z wyłącznikiem nożnym | TAK |  |
| 12. | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 13. | Maksymalna szybkość zasysania 30 l/min | TAK |  |
| 14. | Dokładność pomiarowa wakuometru ± 2,5% | TAK |  |
| 15. | Pobór mocy do 70 VA | TAK |  |
| 16. | Maksymalne osiągane podciśnienie 85 kPa | TAK |  |
| 17. | Czas pracy - praca ciągła | TAK |  |
| 18. | Głośność do 45 dB | TAK |  |
| 19. | Waga aparatu z wyposażeniem 8 kg | TAK |  |
| 20. | Możliwość włączenia ssaka zarówno z panelu jak i z włącznika nożnego | TAK |  |
| 21. | Wyposażony w filtr hydrofobowy - antybakteryjny | TAK |  |
| 22. | Wymiary 370x300x530 mm | TAK |  |
| 23. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| Inne |
| 24. | Gwarancja-24 miesiące | TAK |  |

Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- karty gwarancyjne,

- paszport techniczny,

- specyfikację katalogową (handlową) przedmiotu zamówienia,

- instrukcję użytkowania przedmiotu zamówienia w języku polskim,

- wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym,

- zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,

- wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji         przedmiotu zamówienia.

ZADANIE 3 - STOJAK DO KROPLÓWEK (MOBILNY) – 5 szt.

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |  |
| 2. | Nazwa typ model urządzenia |  |  |
| 3. | Nr katalogowy | Kartę katalogową należy złożyć po podpisaniu umowy |  |
| 4. | Kraj pochodzenia |  |  |
| 5. | Rok produkcji |  |  |
| 6. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| Parametry techniczne |
| Parametry ogólne |
| 7. | Stabilna konstrukcja wykonana z blachy i rur stalowych | TAK |  |
| 8. | Pięcioramienna podstawa lakierowana proszkowo wyposażona w pięć tworzywowych kół jezdnych | TAK |  |
| 9. | Tubus chromowany z dwoma zawiesiami lub czteroma | TAK |  |
| 10. | Regulacja zakresu wysokości przy pomocy mechanizmu zaciskowego | TAK |  |
| 11. | Wysokość 1100-2000mm ±5mm | TAK |  |
| 12. | Średnica 550mm ±5mm | TAK |  |
| Inne |
| 13. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- karty gwarancyjne,

- specyfikację katalogową (handlową) przedmiotu zamówienia,

- instrukcję użytkowania przedmiotu zamówienia w języku polskim,

- wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym,

- zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,

ZADANIE 4 – LAMPA BAKTERIOBÓJCZA – 4 szt.

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |  |
| 2. | Nazwa typ model urządzenia |  |  |
| 3. | Nr katalogowy | Kartę katalogową należy złożyć po podpisaniu umowy |  |
| 4. | Kraj pochodzenia |  |  |
| 5. | Rok produkcji |  |  |
| 6. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| Parametry techniczne |
| Parametry ogólne |
| 7. | Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania pracuje podczas nieobecności personelu i pacjentów, skuteczna metoda dezynfekcji powietrza i powierzchni. | TAK |  |
| 8. | Lampa na statywie na kółkach, które umożliwiają łatwy transport i zmianę ustawień lampy | TAK |  |
| 9. | Emituje promieniowanie UV-V o długości fali 253,7 mm. Takie spektrum gwarantuje niszczenie wszelkich komórek: grzybów, pleśni, wirusów oraz bakterii | TAK |  |
| 10. | Przeznaczenie do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach | TAK |  |
| 11. | Waga urządzenia: masa kopuły 5 kg | TAK |  |
| 12. | Możliwość ustawienia kąta naświetlenia 2700 | TAK |  |
| 13. | Dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m2 | TAK |  |
| 14. | Wymiary kopuły: 92,5 x 8,5 x 14,5 cm, wysokość statywu 188 cm | TAK |  |
| 15. | Napięcie zasilania 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 16. | Pobór mocy 75 VA | TAK |  |
| 17. | Zasięg działania ( natężenie promieniowania UV-C w odległości 1m) 3,6 W/m2 | TAK |  |
| 18. | Trwałość promiennika 8000 h | TAK |  |
| 19. | Element emitujący promieniowanie UV-C 2x30 W | TAK |  |
| Inne |
| 22. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- karty gwarancyjne,

- paszport techniczny,

- specyfikację katalogową (handlową) przedmiotu zamówienia,

- instrukcję użytkowania przedmiotu zamówienia w języku polskim,

- wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym,

- zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,

- wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji         przedmiotu zamówienia.

ZADANIE 5 – KONCENTRATOR TLENU – 6 szt.

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |  |
| 2. | Nazwa typ model urządzenia |  |  |
| 3. | Nr katalogowy | Kartę katalogową należy złożyć po podpisaniu umowy |  |
| 4. | Kraj pochodzenia |  |  |
| 5. | Rok produkcji |  |  |
| 6. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| Parametry techniczne |
| Parametry ogólne |
| 7. | Waga 15 kg | TAK |  |
| 8. | Mały i kompaktowy | TAK |  |
| 9. | Łatwy w przechowywaniu i przenoszeniu | TAK |  |
| 10. | Napięcie zasilania: 230 VAC +/- 10% | TAK |  |
| 11. | Pobór mocy: < 300 W | TAK |  |
| 12. | Koncentracja tlenu: 90 - 96% | TAK |  |
| 13. | Poziom głośności: 43 dB | TAK |  |
| 14. | Obudowa tlenowa wykonana z hartowanego metalu | TAK |  |
| 15. | Wymiary (WxSzxG): 584 x 381 x 241 mm | TAK |  |
| 16 | OPI (Wskaźnik procent tlenu): Niski tllen: 82%, Bardzo niski tlen: < 70% | TAK |  |
| 17. | Temperatura pracy: 13°C to 32°C | TAK |  |
| 18. | Warunki przechowywania: -30°C to 71°C do 95% wilgotności względnej | TAK |  |
| 19. | Wilgotność otoczenia: do 95% wilgotności względnej | TAK |  |
| 20. | Ciśnienie wyjściowe: 5 - 7 psi (0,34 - 0,48 Bar) | TAK |  |
| 21. | Cewnik do podawania tlenu przez nos | TAK |  |
| 22. | Nawilżacz | TAK |  |
| 23. | Nebulizator | TAK |  |
| 24. | Dren | TAK |  |
| Inne |
| 41. | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |

Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- karty gwarancyjne,

- paszport techniczny,

- specyfikację katalogową (handlową) przedmiotu zamówienia,

- instrukcję użytkowania przedmiotu zamówienia w języku polskim,

- wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym,

- zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,

- wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji         przedmiotu zamówienia.

ZADANIE 6 – OZONATOR POWIETRZA – 6 szt. WRAZ Z PRZETWORNICĄ – 1 szt.

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |  |
| 2. | Nazwa typ model urządzenia |  |  |
| 3. | Nr katalogowy | Kartę katalogową należy złożyć po podpisaniu umowy |  |
| 4. | Kraj pochodzenia |  |  |
| 5. | Rok produkcji |  |  |
| 6. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| Parametry techniczne |
| Parametry ogólne |
| 7. | Waga 10 kg | TAK |  |
| 8. | Mały i kompaktowy | TAK |  |
| 9. | Łatwy w przechowywaniu i przenoszeniu | TAK |  |
| 10. | Napięcie zasilania: 230 VAC/50Hz (+/- 10%) lub przy pomocy przetwornicy z gniazda zapalniczki 12 V | TAK |  |
| 11. | Pobór mocy: 150 W | TAK |  |
| 12. | Kontrolery: podświetlany włącznik/ wyłącznik, dioda zasilania, dioda pracy (ozonowania), bezpiecznik, wyłącznik czasowy | TAK |  |
| 13. | Gaz zasilający: otaczające powietrze | TAK |  |
| 14. | Metoda wytwarzania ozonu: ciche wyładowania koronowe | TAK |  |
| 15. | Waga (kg): max 10 kg | TAK |  |
| 16 | Chłodzenie (rozprowadzanie ozonu): wentylator metalowy, niekorodujący, na łożyskach | TAK |  |
| 17. | Obudowa: galwanizowana stal, malowana proszkowo | TAK |  |
| 18. | Wydajność: 20 g ozonu/h (20 000 mg/h) | TAK |  |
| 19. | Czas pracy ciągłej: bez limitów | TAK |  |
| 20. | Certyfikat: CE | TAK |  |
| Inne |
| 21. | Gwarancja: 5 lat | TAK |  |

Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- karty gwarancyjne,

- paszport techniczny,

- specyfikację katalogową (handlową) przedmiotu zamówienia,

- instrukcję użytkowania przedmiotu zamówienia w języku polskim,

- wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym,

- zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,

- wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji         przedmiotu zamówienia.

ZADANIE 7 – DROBNY MATERIAŁ MEDYCZNY

| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | Parametr wymagany | Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pościel jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m2 i wymiarach: prześcieradło 210 x 150 cm, poszwa 210 x 160 cm, poszewka 70 x 80 cm | 5 000 | TAK |  |
| 2. | Podkłady medyczne, nieprzemakalne, chłonne, wykonane z pulpy laminowanej, wzmocnione 48 nitkami. Gramatura 38gr/m2. Rozmiar 80x210cm | 20 000 | TAK |  |
| 3. | Materace przeciwodleżynowe formowane jednosekcyjne wykonane z piany visco-elastycznej (80 kg/m3) z wkładami Polyair lub piany visco o zwiększonej miękkości. 2 sekcje pneumatyczne. Pokrowiec rozmiary (SxDxW) 90x200x14, 35x78x5,5 | 50 | TAK |  |
| 4. | Mata dekontaminacyjna w rozmiarze 60x115cm składająca się z 30 cienkich, lepnych arkuszy w kolorze niebieskim | 5 | TAK |  |
| 5. | Mata dekontaminacyjna w rozmiarze 90x115cm składająca się z 30 cienkich, lepnych arkuszy w kolorze niebieskim | 5 | TAK |  |

ZADANIE 8 – DOZOWNIK PŁYNU DO DEZYNFEKCJI

| L.p. | Nazwa | ILOŚĆ | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dozownik ścienny do preparatów do mycia, dezynfekcji pielęgnacji skóry rąk. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS, z możliwością dezynfekcji wszystkich elementów dozownika, szyna umożliwiająca szybkie zdjęcie ze ściany, wyjmowana pompka dozująca. U góry dozownika znajduje się ramię do uruchamiania łokciem. Możliwość regulowania wielkości porcji preparatu 1 ml, 2 ml lub 3 ml. Wewnątrz dozownika butelka plastikowa 1000 ml (wliczona w cenę dozownika) do uzupełnienia lub możliwość włożenia preparatów w oryginalnych opakowaniach plastikowych pojemność 500-1000 ml. Dozownik zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania, użyty środek nie wycieka i nie wysycha. Zamawiający wymaga dołączenia przez Wykonawcę do oferty przetargowej ulotki informacyjnej ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia. | 141 | TAK |  |